## Slide 1: FIS BOM Structure and BOM Maintain
PE-SIE
2010-10-26

## Slide 2: INDEX
整体结构
PC类介绍及建法
KeyParts的类别及建法
机构料的类别及建法
包装料的类别及建法
类别之间的关系

## Slide 3: BOM Maintain界面
网址: http://10.96.183.15/ipc
MTD  Operation  BOM Data Maintain

## Slide 4: PARTS 类型
主要类别可分为
  PC类,AV类
  KEYPARTS类：BM,MB, KP, P1,VC
  包装类：C5, C2, V2, VK,PR
  机构类：PL,
各类上下阶关系
  PCAV(ZM)
  PCMB
  PCBMKPVC
  PCPLVG
  PCP1KPVC
  PCVK&V2P1KPVC
  PCC5VC
  PCC2
  PCPR

## Slide 5: 整体结构
PC
P1
AV
MB
PL
VK
BM
C5
C2
KP
VC
KP
VC
VC
P1
KP
VC
VC
PR

## Slide 6: PC类介绍
PC类
  厂内俗称机型12码，前六码是根据MB种类按照一定的规则分配的，7～9码是机型的流水码，10～11码国别码，12码是语言码。
  机型可以分为BTO机型，CTO机型和Special机型。区分这些机型的标识位为第七码，BTO机型第七码为英文字母；CTO机型第七码为阿拉伯数字；Special机型第七码为Y。
AV类
  机型的基本配备类别，包括Key Parts，Image和OS Code。

## Slide 7: PC类的建法
在Parts data部分，选择Parts Type，PC类
选择对应的Description
在Parts No输入需要建立机型的十二码
点Save后，在下方会显示需要填的栏位，各栏位意义如下：
  1. HP PN，
  2. 额定电流值
  3. RMN，机型的型号
  4. 额定电压值
1
2
3
4

## Slide 8: PC类的建法
接上页
  5. HP机型的系列名
  6. MB分配CT时，需要选择的ASS’Y Code
  7. 商务型机型是Long Model Name，消费型机型是Brand Name
  8. 需要在流程卡上特别标注的内容
  9. UPC 或JAN CODE
  10. 保修年限和方式
5
6
7
8
9
10

## Slide 9: KeyParts的类别
MB类
  MB的专用类别
BM类
  为了方便各机型共享料之间管控需要，根据机型的AV类的ZMODE新建的一个类别
P1类
  P1类主要包括(HDD/ODD/Wireless/DDR/KB/LCM/COA/Bluetooth/),是一个机型的重要配置
  P1类主要功能
    Kitting 系统的亮灯需要
    标签打印需要
KP类
  具体到实体料号的一个类别
VC类
  Key Parts CT的前五码

## Slide 10: MB类的建法
选择Parts Type，MB类
选择对应的Description，为Family名
在Parts No输入需要建立的MB料号
点Save后，在下方各栏位填如对应的值
  1. M/B Code，两码的MB CODE来源于MB CODE申请表
  2.FRU Part No，来源于VCL中的SPS
  3. NIC on bosrd，需要分配MAC时填T
  4. Customer，MAC使用的区间
  5. Model name: 板子的描述
  6. CT Label Description: 标签上的详细描述
再保存一次
1
2
3
4
5
6

## Slide 11: BM类的建法
选择Parts Type，BM类
选择对应的Description
在Parts No输入需要建立的BM料号
点Save后，OK

## Slide 12: P1类的建法
选择Parts Type，P1类
选择对应的Description
在Parts No输入需要建立的P1料号，P1来源于VCL中的SPS
点Save后，在CT label Description一栏，填入对应的描述
再保存一次

## Slide 13: KP类的建法
选择Parts Type，KP类
选择对应的Description
在Parts No输入需要建立的KP料号，KP是由VCL中IEC assembly 和Ｖersion组成
点Save后，在下面的栏位填入相关信息
  1. Assembly No: HP PN, 来源于VCL中的Level 4
  2. Vendor No: 厂商名
  3&4. 填IEC P/N
填完之后，再保存下
1
2
3
4

## Slide 14: VC类的建法
选择Parts Type，VC类
选择对应的Description， VD CT
在Parts No输入需要建立的VC，VC来源于VCL
点Save后，OK

## Slide 15: 机构料类别介绍
PL类
  PL类包括各种标签和机构件以及其它小料，建此类别主要是为方便Kitting系统亮等需要和材料的正确管控。
VG类
  机构料CT的前五码

## Slide 16: PL类的建法
选择Parts Type，PL类
选择对应的Description， 一般机构料选TPM，对于需要收集的机构壳，选JGS
在Parts No输入需要建立的PL料号
点Save后，在PL Description栏填对应的描述，需要收集的机构壳描述是固定的，有BTDL, TPDL, BTCB, TPCB, PALM REST。
最后再保存一次

## Slide 17: VG类的建法
选择Parts Type，VG类
选择对应的Description， JGS VD CT
在Parts No输入需要建立的VG，VG来源于VCL
点Save后，OK

## Slide 18: 包装料类别介绍
C2类
  PIZZA盒里面的材料类别
C5类
  2ndPIZZA盒里面的材料(大箱子,里面还有一个盒)
VK类
  因Battery各机型及机种之间的共享性，在P1类前再增建一个大的类别，方便共享料的互替性。
V2类
  Battery放到第二个PIZZA内
PR类
  特殊类别，DIB里面的客户特殊需求的料

## Slide 19: C2类的建法
选择Parts Type，C2类
选择对应的Description
在Parts No输入需要建立的C2
点Save后，在下方栏位填入对应信息
  1. Remark ：PK表示需要在KITTING建库位
  2. 此处建共用关系
  3. Supplier code
  4. RMN : AC 的安规幸号
  5. 厂内料号
1
2
5
3
4

## Slide 20: C5类的建法
选择Parts Type，C5类
选择对应的Description，
在Parts No输入需要建立的C5，
点Save后，在下面栏位填入对应信息：
  1. 共用料在此处填写
  2. 厂内料号
最后要保存
1
2

## Slide 21: VK类的建法
选择Parts Type，VK类
选择对应的Description，
在Parts No输入需要建立的VK
点Save后，在Remark栏位填PK

## Slide 22: V2类的建法
选择Parts Type，V2类
选择对应的Description，
在Parts No输入需要建立的V2
点Save后，OK

## Slide 23: PR类的建法
选择Parts Type，PR类
选择对应的Description
在Parts No输入需要建立的PR
点Save后，OK

## Slide 24: 各类别之间的关系
PCAV(ZM)
PCBMKPVC
PCPLVG
PCP1KPVC
PCVK&V2P1KPVC
PCC5VC
PCC2
PCPR

## Slide 25: 上下阶关系的建法
建立上下阶关系是在Bom data部分操作的
Main Type是上阶的信息
Sub Type是下阶的信息
选定好点Save

## Slide 26: FIS BOM的实现
PC
AV类
BM类
C2类
MB类

## Slide 27: FIS BOM的实现
PC
PL类
C2类
PR类
VK类

## Slide 28: P1-KP-VC
P1KP
KPVC

## Slide 29: BM-KP-VC
BMKP
KPVC

## Slide 30: VK-P1-KP-VC
VKP1
P1KP
KPVC

## Slide 31: PC-PL-VC
PCPL
PLVC

## Slide 32: Thank YOU!
Questions and Answers