## Slide 1: HP小板traceability 可行性報告
Jun.10th . 2015

## Slide 2: 改善方向
小板MB SN编码规则：
ZD
M/B Code 主板代码
Year Manufactured(Last 1 Digits) 公元年尾码
Month Manufactured 月份: 1~9,A~C
Type of Board, 增加小板代码
Unique Sequence Identifier流水码
数字1,2,3；增加小板类别优先级设定
0
9
X
1
05RS
小板和大板在ECR Label站同时产生，小板前4码和后4码和大板保持一致。

## Slide 3: 制程问题点
改善制程问题点
1. ICT input站，多连板，小板传值打印问题，B1-U1，M1，T1；B2-U2，M2，T2（B1，B2是大板，后面是小板）
2. 同类小板多块，比如说一张大板上，USB小板有3块，然后优先级是1，那就只能分配U1，U2，U3小板SN打印
3. 主板收集时，必须检查MBSN第5码；大板是M,B；小板是维护的MBType栏的其他字母。如不检查，刷入时大小板要混淆。
4. 如果产线没采用4合1标签纸打印，小板标签将无法打印。这个问题很难解
5. 标签纸限定，一块单板最多只能打印3张小板标签。
6. 来料小板，此方式无法管控
大板标签
小板标签1
小板标签2
小板标签3

## Slide 4: 改善方向
  建议PR机型：
  拟选择osprey机型进行PR
  因为Wifi(U1300)/3G module(U1400)主板有差异，需要对应的小板也必须匹配。在FA段需要IMES管控。
  在FA跟整机结合追踪
  改善前管控方式：
  offline列印小板131阶料号标签，FA主板投入站刷入131阶料号进行管控。管控小板用料正确性，不管控小板流程，无法追溯小板与大板的关联性。
  改善后管控方式：
  online列印小板MB SN，测试PASS刷入系统，FA主板投入站刷入MB SN，管控小板用料正确性，管控小板流程，可追溯小板与大板的关联性。

## Slide 5: IMES逻辑
  小板管控逻辑：
family | MBType | Qty | Priority
OSPREY 1.0 | U | 3 | 1
OSPREY 1.0 | M | 1 | 2
OSPREY 1.0 | T | 1 | 3
小板名称 | 小板代码 | 备注
Touch Pad | T | 与MB联板， 大板专线组装
Power board | P | 与MB联板，小板专线组装
USB board | U | 与MB联板，小板专线组装
F/P board | F | 来料小板，小板专线组装
ODD/board | O | 与MB联板，大板线组装
Smart Card/B | S | 与MB联板，大板专线组装
Modena board | D | 与MB联板，大板线组装
MIC board | C | 与MB联板，大板线组装
  小板MBSN生成规则：
  小板MBSN生成规则，在ICT Input站待大板号码生成后，按维护表信息分配，将原母板号码特定位置数值替换为表格中内容。
  小板MBSN=substring（PCBNo,1,4)+MBType+Qty Sequence+substring(PCBNo,7,4)
  小板MBSN存放位置：存在PCB表中，同时存在大板PCBInfo.InfoValue栏位
  小板管控机制：按MB family维护，SmallBroadControl有记录，SA制程ICT Input站需要生成小板MBSN，FA需要收集。
  小板MBSN收集规则：
  程式设定方法，独立编写一支combine SmallBroad的dill，以Combine KP Setting 维护的方式进行设定。
  Dill逻辑：展IMESBOM，Part.BomNodeType=‘PL’and PartType=‘Smallboard’，刷入前两码匹配，并且第5码在小板maintain表中存在，允许刷入并保存在product_part表中。