## Slide 1
RCTO Flow Chart——146

## Slide 2
CT Collect & Print Rev. Label
Print HP PN Label（LCM）
Combine PLT & Print Pallet No. Label
Pallet Weight
Print Rev. Label & HP PN offline
Combine DN & Print Carton Label(单独页面)
Print Pallet Label offline
Pallet Weight
LCM
其它有CT的Key Parts
Common Parts
146 offline
单体称重
栈板规格维护
Delete DN
查询
146 Flow Chart
有CT的Key Parts：
KB、Battery、MB、WLAN、WWAN、MDM、Bluetooth ;
无CT的Common Parts：
Adapter、小板、Fan、Thermal、壳子、Cable线
Combine DN & Print Carton Label
Combine PLT & Print Pallet Label
Pallet verify
Combine DN & Print Carton Label
Pallet Weight
Test
Defect Input/Output
N
Y
Check
LCM &TPDL

## Slide 3
LCM流程说明

## Slide 4: Combine LCM CT and Print Rev. Label
路徑:FRU/Option0N.RTCO LCM CT Print
Input: 选择Date Code(即Warranty),输入Model、LCM CT、TPDL CT、BTDL CT
Output: Rev. Label
逻辑说明
  Insert LcmLog(SnoId=LCM CT, WC=35)
  Insert OptDet(SnoId=LCM CT, Sno=Model)
  Insert FruDet (SnoId=LCM CT, Sno=TPDL&BTDL CT)
线别
保修期
扫入 CT码
SPS与CT的前五码一一对应
HP PN与Model对应
Reprint ：选择Warranty，刷入LCM CT即可

## Slide 5: Check LCM & TPDL
路徑: FRU/Option  28. LCM & TPDL Check（146）
Input :LCM CT 、TPDL
Output: PASS代表Check通过
逻辑说明
  Insert FruDet (SnoId=LCM CT, Sno=TPDL&BTDL CT)
注：
如果不走此站，结合Carton 的时候是刷不进去的

## Slide 6: LCM Defect Input
路徑: IPC/MP/Operation H9.LCM Defect Input
Input :LCM CT 、Defect Code 、9999
逻辑说明
  Insert SnoRep_LCM (SnoId=LCM CT，Pdline=Defect Input)

## Slide 7: LCM Defect Output
路徑: IPC/MP/Operation LCM Defect Keyout
Input
  在LCM CT处刷入修复LCM CT，点击‘Query’按钮；
  双击不良CT，展开Defect Code；
  选择Cause、Major Part、Componet，备注请在Remark栏位填写；
  点击‘Save’按钮保存即可。
逻辑说明
  Insert SnoRep_LCM (SnoId=LCM CT，Pdline=KeyOut)

## Slide 8: Combine DN and Print Key Parts Carton Label
路徑: FRU/Option  02.SCI_KP_Collection(Test0406)
Input: 输入Piece，选择DN，Scan CT（PCS数量为PoData.Descr.CQty）
Output:
  Assign Carton ID
  Combine DN
  Print Carton Label
逻辑说明:
  Insert OptDet(SnoId=LCM CT or other parts CT,Tp=CN/Delivery)
  由于有的LCM有Camera，有的无Camera，需要Check：在目前选择的DN下，所刷入的CT在OptDet（SnoId=LCM CT，Sno=Model）中对应的Model与PoData中所对应的Model是否一致
  DN结合完，update PoData Status=82

## Slide 9: Combine DN and Print Carton Label
功能说明
  结合DN
  打印 Carton标签
注意事項﹕
  Keyparts在FIS 表中必须建立与机型对应的DN，否则无法卡站，不刷FIS也可通过

## Slide 10: Combine LCM CT Label and Print PN# Label
路徑:路徑: FRU/Option  27.RTCO HP PN label
Input: LCM CT
Output:
  Print HP PN# Label
逻辑说明
根据LCM CT前五码产出HP PN Label
卡站逻辑
如果CT前五码在Bom中对应的Model与PoData中所对应的Model不一致，则卡站

## Slide 11: Combine PLT and Print LCM Pallet Number Label
    路徑: FRU/Option20.Pallet Collection（RCTO）
输入: Carton No
输出:打印 Pallet Number Label
批次档：PLT_RCTO.BAT
  备注：
  此张SOP代替原来的146（Combine PLT and Print Pallet Label）；
  刷一个Carton No，产生一个Pallet Number Label；贴附在Carton Label下面；
  按照Label上面show出的库位号，直接将箱子搬至对应库位的栈板上。
栈板号
库位号

## Slide 12: Combine PLT and Print LCM Pallet Number Label
逻辑说明
  Input Carton ID，通过OptDet找到其上一站结合的DN，然后分配栈板。
  Insert OptDet(SnoId=CartonID,Tp=CDelivery,CPLT,RUNo.)
  By DN Print Label,缺点：当两个或者多个DN之间存在并板的时候，每刷完一个DN的尾数且还未满板时会出Pallet Label,容易漏出。
  在11.RCTO Combine PLT_Anit_1111页面增加了卡站，Carton Label达到满板才会出Pallet Label，且并板会提示栈板号码。
  Pallet结合完，update PoData status=88

## Slide 13: Pallet verify
路徑:FRU/Option 21.Pallet Verify (RCTO USB)(Test)
输入: Carton NO.
输出:栈板标签
批次档： FRUSHIPTO.BAT
Old
New

## Slide 14: Pallet Weight
路徑:PAKOP 00.Plt Weight(NEW Test)
Input: PLT No.
Output:重量值存于SnoDet and Tp=‘PLTWEIGHT’，打印称重Label

## Slide 15
NON LCM 带CT 的Key Parts流程说明

## Slide 16: Combine KP CT and Print Rev. Label Offline
路徑:Test08.IEC Lable Print
Input: Rev、Config、Date Code、打印的Qty
Input: KB CT
Output: 打印KP Rev. Label
WWAN WLAN 批次档：LVDCT-WLAN.BAT
卡站逻辑﹕
  如果Config与Bom中所建立的KP前三码相同则PASS，否则卡站
    KB、Battery、MDM
    Label示例： →
保修期
打印数量
版本号
IEC Code
    WWAN WLAN
    Label示例： →

## Slide 17: Print Key Parts HP PN Label
路徑: FRU/Option  02.SCI_KP_Collection(new)
Input:输入:Qty(Piece栏位)，刷入CT、选择DN(打不出，再次刷入CT即可)
Output:
  Print HP PN & Model Label
逻辑说明:
  根据刷入的CT找到Bom中对应的Model；
  Model对应PoData中的DN与选择的DN做对比，如果不相同则卡站

## Slide 18: Combine DN and Print Key Parts Carton Label
路徑: FRU/Option  02.SCI_KP_Collection(new)
Input: 输入Piece，选择DN，Scan CT（PCS数量为PoData.Descr.CQty）
Output:
  Assign Carton ID
  Combine DN
  Print Carton Label
逻辑说明:
  Insert OptDet(SnoId=LCM CT or other parts CT,Tp=CN/Delivery)
  OptDet中无对应的资料，此站为online第一站，当选择DN刷入CT后，根据CT展出BOM中的所有机型中，有与PoData中同样的Model即可。
  DN结合完，update PoData Status=82

## Slide 19: Combine DN and Print Key Parts Carton Label
功能说明
  结合DN
  打印 Carton标签
注意事項﹕
  Keyparts在FIS 表中必须建立与机型对应的DN，否则无法卡站，不刷FIS也可通过

## Slide 20: Pallet verify
    路徑: FRU/Option11. RCTO Combine PLT
输入: Carton No
输出:打印 Pallet Label
批次档：C:\FRUSHIPTO.BAT

## Slide 21: Pallet Weight
路徑:PAKOP 00.Plt Weight(NEW Test)
Input: PLT No.
Output:重量值存于SnoDet and Tp=‘PLTWEIGHT’，打印称重Label

## Slide 22
Common Parts流程说明

## Slide 23: Combine DN and Print Carton Label
路徑: FRU/Option  03.146 Carton Label(Offline)
输入:选择Model、DN、输入当前Carton所装的数量:默认为(PoData.Descr.Cqty)
Output:
  Assign Carton ID
  Combine DN
  Print Carton Label
逻辑说明:
  Insert PAK.OptDet(SnoId=Carton ID,Tp=Delivery,Qty,RUNo)

## Slide 24: Combine DN and Print Button Case Carton Label
路徑: FRU/Option  03.146 Carton Label(Offline)(Test)
输入:选择Model、DN、刷入对应数量的CT
Output:
  Assign Carton ID
  Combine DN
  Print Carton Label
举例说明：以下有任何一个记录不存在都能实现卡站
  刷入的CT前五码——对应的Model存在；
  刷入的CT数量与PoData.Descr.Cqty一致。

## Slide 25: Combine DN and Print MB Carton Label
路徑: FRU/Option  03.146 MB (new)
输入:刷入MB CT，选DN，刷入对应数量的CT
Output:
  Assign Carton ID
  Combine DN
  Print Carton Label
举例说明：以下有任何一个记录不存在都能实现卡站
刷入的CT——对应的MB Code：select * from PCA..SnoDet where Sno='PCERF001Y2J03R'
MB前两码——对应的131阶：select * from BomParts where Pno='1310A2398516'
131阶——对应的Model ：select * from Bom where MPno='1460B0146901'and SPno='1310A2398516'
Model——对应的DN ：select * from PoData where Model='1460B0146901'and DeliveryNo='4109255078000010'
MB前两码——对应的DN和Carton ：select * from PAK..OptDet where SnoId in(select SnoId from PCA..SnoDet where Sno='PCERF001Y2J03R')

## Slide 26: Print Pallet Label offline
路徑: PAKOPPO Data(FRU)
Input: DN，shipDate，Query出DN及PLT信息，选中需要打印的Label的PLT信息，双击即可
注意事项：由于存在KeyParts和Common Parts的并板，故在FRU/Option  11.RCTO Combine PLT_Anit_1111 也可打印出Common Parts 的Pallet Label
Pallet Weight:同LCM

## Slide 27
146 Model offline页面

## Slide 28: 单体称重 for 146
路徑: NEW_PAKOP 16.RCTO Weight
Input：Pno(料号/Model)，Qty(所称数量)
Output：Unit Weight=Total Weight/Qty
逻辑说明
  每一个SKU必须有单体重量，第一次做称重即可
  如零星材料，比如一包螺丝单体重量为整包的重量除以总数量
  值存入RCTO_Weight

## Slide 29: 查询单体重量 For 146
路徑: NEW_PAKQuery 01.RCTO Weight Query
Query和Excel都直接导出Excel表格

## Slide 30: 栈板规格维护
路徑: PAKMaintain 16.PLT Standard Maintain
Input：Pallet NO，选择栈板规格，Save即可
栈板规格：
  大栈板：120*100
  中栈板：100*81
  小栈板：100*40
  高度：拿尺量高度，填进去——此处在Pallet Weight 之后手动维护

## Slide 31: DeliveryNo删除船务（FRU&146)
路徑: PAKOP 09.Delete DeliveryNo
输入DN号
例如：4107266126000010
点击此处确定解除
彻底删除？

## Slide 32
Thank YOU!
Questions and Answers